16/11/2020

Començo la simulació amb Proteus i Tinkercad, i les primeres línies de programació de la versió 0.

17/11/2020

Deixo la fase 0 en que li passo el moviment via variable i implemento la versió 00, en que li passaré per port sèrie el moviment que vull que faci el cotxe.

Després de fer el muntatge físic del G1, el funcionament dels motors no és òptim. Sembla no haver-hi prou potència. Descarto fer sortir els quatre pins d’activació dels motors d’un sol pin d’Arduino (9) mitjançant un pont, i els faig sortir per quatre pins diferents (2 a 5).

Amb la connexió a la xarxa elèctrica li costa molt d’avançar i hi ha una roda (darrera esquerra) que no roda bé.

Amb la pila de 9V no és capaç ni de tan sols moure una sola roda.

Mesurem el consum d’un sol motor amb un amperímetre. 100 miliampers.

18/11/2020

Descobreixo que el selector de voltatge del costat dret de la placa d’alimentació auxiliar estava posat a 3.3V, de manera que part de la placa de proves (d’on s’alimentava entre altres l’Arduino) s’estava alimentant a 3.3V, el que donava problemes d’alimentació.

D’altra banda el motor del darrera esquerra que no girava prou bé, descobreixo que una excessiva pressió dels cargols feia que el frenés. Afluixo una mica els cargols i ara ja roda amb normalitat.

Incorporo la fase 1, en que incloc un botó que em permetrà modificar la direcció del cotxe i un display que em mostri quin valor de direcció està funcionant.

19/11/2020

Començo a treballar amb el comandament per radiofreqüència.
L’emissor és el «Qiachip TX118SA-4 ASK RF Transmitter Module Remote Control 1527 Encoding For Arduino Module DIY 433MHz» i el receptor el «QIACHIP RX480E 433Mhz Wireless Remote Control Switch 4CH RF Relay 1527 Encoding Learning Module For Light Receiver Diy Kit»

 Pairing Instructions:

    Delete existing data: Press learning button 8 times. Response: LED flashes 7 times.
    Learning remote code: press learning key once, twice or three times (see below).
    LED turns on: learning mode is active. Press any button of the remote control.
    LED indicator flashes three times: learning successfully completed.
    Test: after the above operation , the receiver board can be controlled by the remote control.

Functions:

    Press once: Inching mode (Momentary Mode)
    Press twice: self-Lock Mode (Toggle-Mode of the 4 Channels)
    Press three times: interlocked mode (selected channel active and be cleared, if another channel becomes active)

Pins receptor:

GND : ground or negative pole
+V : DC3.3~5V input
D0: Data output
D1: Data output
D2: Data output
D3: Data output
VT: Output